## Slide 1: Gasbrander (Teclubrander)
gasschroef
luchtring
gaskraan
“Optillen”, dan draaien
Met de luchtring regel je de luchttoevoer door de spleet
Regelt gastoevoer
© www.agtijmensen.nl 05102018

## Slide 2: Doorsnede van een gasbrander (teclubrander)
gasschroef
luchtring
gastoevoer
luchttoevoer
Kier voor luchttoevoer
Mengsel van gas en lucht.

## Slide 3: Brander aansteken/gele vlam
Gebruik een laboratoriumjas en een veiligheidsbril
Lang haar samenbinden
Draai de gasschroef (2) en de luchtring (3) dicht
Open de (gele) gaskraan (1): optillen en draaien
Houd een brandende lucifer boven de brander
Draai de gasschroef (2) open
Je ziet een goed zichtbare
gele geruisloze vlam
8. Je kiest een gele vlam als de brander even niet nodig is
1
2
3
Meestal is dit al door de vorige gebruiker gedaan . . .

## Slide 4: Blauwe vlam
Draai de luchtring (3) een beetje open. De vlam wordt blauw.
Deze blauwe vlam is veel heter dan de gele vlam
Een blauwe vlam gebruik je om iets te verwarmen
Draai de luchtring nog verder open.
Je krijgt een ruisende vlam met kern.
Een ruisende vlam is het heetst.
1
2
3