## Slide 1: Kernfysica
Splijtingsreactie.
Equivalentie van massa en energie.
Antimaterie, paarvorming, PET.
4. Bindingsenergie.
5. Kernsplijting en kerncentrale.
6. Kernfusie en fusiecentrale
© www.agtijmensen.nl 18102018

## Slide 2: 1905: Einstein
Notes: Fats Blz. 12

## Slide 3: 1942: Enrico Fermi brengt de eerste kettingreactie op gang in een primitieve kerncentrale.
Notes: Fast Blz. 12

## Slide 4: a-straling:
g-straling
neutronen
b-straling:
electron
b- straling =
He-4 kern =
He
4
2
protonen

## Slide 5
VWO
PET scanner en PET scan
Notes: BINAS: 1,39 MeV maar CRC: 5,51 MeV

## Slide 6
Kernsplijting: hoe gaat dat?
menu
141
Ba
56
141
Ba
56
92
Kr
36
92
Kr
36
235
U
92
236
U
92
Na de splijting zijn er twee kleinere kernen, 3 neutronen EN warmte-energie!
Met deze warmte-energie wordt stoom gemaakt die een turbine aandrijft waardoor een generator stroom opwekt!
Een neutron wordt met 10.000 km/h op een U-235 kern geschoten waardoor de kern splijt.
energie
Notes: 6
Fast. Blz. 12

## Slide 7: Kernsplijting van U-235 en kettingreactie.
U-235 kern.
Er ontstaat steeds meer warmte die wel afgevoerd moet worden door koelwater!
Een neutron botst tegen een U-235 kern.
Elk neutron splijt weer een U-235 kern.
Elk neutron splijt weer een U-235 kern.
Deze kleinere kernen zijn het radioactief afval.
De U-235 kern wordt gespleten.
De warmte die ontstaat wordt gebruikt om stoom te maken.
Na de splijting zijn er twee kleinere kernen, 3 neutronen en warmte(energie)!
menu
Simulatie
Notes: 7
Fast. Blz. 12

## Slide 8: reactorkern
Moderator (bijv. C of water)
Buizen met koel-middel
Splijt-
stof staven
U-235
Regel-
staven (Cd, B)
1 n 
3 n
1 n 
2 n
absorptie

## Slide 9: Hoge druk water reactor
Primaire
kringloop
Secundaire
kringloop
Koelwater
kringloop
Regel- staven
(Cd, B)
Uranium
staven
Water (160 bar, 330°C) is koelmiddel en moderator
Warmtewisselaar
Stoom
(64 bar, 280°C)
Turbines
Warmtewisselaar
Koelwater
Vochtige lucht
Generator
Betonnen reactorgebouw met bekende koepel
Notes: BINAS: 1,39 MeV maar CRC: 5,51 MeV

## Slide 10: Reactorput (water als moderator)
Bron: Borsele
Splijtstof-wisseling vindt geheel onder water plaats.
Deksel reactorvat verwijderd

## Slide 11: Koeltorens EDF centrale bij Nogent-sur-Seine
Notes: BINAS: 1,39 MeV maar CRC: 5,51 MeV

## Slide 12: Opslagbassin afgewerkte splijtstofstaven
Staven 1 tot 2
jaar koelen
Notes: BINAS: 1,39 MeV maar CRC: 5,51 MeV

## Slide 13: Transport afgewerkte staven naar opwerkingsfabriek
Notes: BINAS: 1,39 MeV maar CRC: 5,51 MeV

## Slide 14: Ingang opslag ruimte (2 m dik beton) hoogradioactief afval

## Slide 15: Opslag hoogradioactief afval uit Engeland/Frankrijk
Minimaal 100 jaar . . .
Grijper

## Slide 16: Detail opslagput (ruimte voor cilinders)

## Slide 17: Contrôle bij vertrek uit de centrale (Borsele)
Controle op bestraling of op besmetting?

## Slide 18: Ondergrondse opslag gezocht voor 250.000 jaar . . .
Onderzoek in een zoutmijn in Asse (D)

## Slide 19: Einde