## Slide 1: Warmtetransport en isolatie: Onderbouw
Drie manieren van warmtetransport
Thermosfles
Spouwmuur
Dubbel glas
Steenwol
Een kachel in een kamer
Einde
© www.agtijmensen.nl 05102018

## Slide 2: Warmtetransport vindt plaats d.m.v.:
Stroming in . . .
gassen en vloeistoffen
Geleiding in . . .
vaste stoffen, vloeistoffen
en gassen
Gassen en kunststoffen geleiden ______
Metalen geleiden_____
vacuüm en in doorzichtige stoffen
Straling in . . .
slecht!
goed!
Houd met je hand een plastic staaf en een ijzerdraad van dezelfde afmetingen(!) in een gasvlam . . .
Conclusie?
menu

## Slide 3: Thermosfles
glas
glas
Vacϋum voorkomt
geleiding en stroming.
Spiegelende
laag
Spiegelende
laag voorkomt straling
menu

## Slide 4: Muurisolatie woning
Steenwol
of glaswol:
de stilstaande lucht in de wol isoleert
Binnenmuur
Buitenmuur
Luchtspouw:
afvoer vochtige lucht
menu

## Slide 5: Dubbel glas
Droogmiddel
Binnenglas
Buitenglas
Gasgevulde
spouw
menu
Spiegelende laag

## Slide 6: Steenwolisolatie
Warmtegeleidingscoëfficiënt l=
0,036 Wm-1K-1
b = 0,800 m
R-waarde =
2,75 m2KW-1
d = 100 mm
l = 5,000 m
menu

## Slide 7: Een kachel in een vertrek: T – t grafiek
Perfecte isolatie:
geen verlies
Kachel geeft meer warmte af dan het vertrek verliest
Kachel geeft evenveel warmte af als het vertrek verliest
Temp. in °C
tijd in s
Temperatuurverschil stijgt: toenemend verlies
Temperatuurverschil maximaal:
meeste verlies
Wel verlies
menu

## Slide 8: Einde
menu