## Slide 1: Warmte(energie)
Warmte en temperatuur
Soortelijke warmte
Warmtecapaciteit
Rendement
Warmtetransport
Einde
© www.agtijmensen.nl 15102018

## Slide 2: De eenheid van temperatuur is
Bij een hoge temperatuur bewegen de
molekulen
snel
Warmte(energie) is de kinetische
energie en de vanderwaalsenergie van
alle molekulen samen.
De eenheid van warmte(energie) is
°C of K
J
Simulatie
Als de afstand tussen molekulen toeneemt, neemt Fvdw af maar Evdw neemt toe!
Net als bij Fz en Ez: Hoe hoger, des te kleiner Fz maar des te groter Ez = mgh

## Slide 3: De drie fasen
temperatuur
orde
molekuul-
afstand
snelheid
moleculen
T ≤ Ts
ja:
rooster
klein
klein
T ≥ Tk
geen
groot
groot
Ts ≤ T ≤ Tk
geen
gemiddeld
gemiddeld
fase
Vast (S)
Gas (G)
Vloei- Baar (L)
smeltpunt Ts
kookpunt Tk
Kristalrooster
N2 bij 20°C: 2600 km/h
O2 bij 20°C: 1700km/h
wanorde
dichtheid dus groot!
wanorde

## Slide 4: Verschijnselen verklaren
1. Er is een laagste temperatuur . .
2. Bij temperatuurstijging zet een stof uit . .
3. Bij smelten zet een stof uit . .
Lagere temperatuur dus een lagere snelheid . .
de molekulen staan stil bij 0 K!
De snelheid wordt groter . .
dus afstand tussen de molekulen wordt groter.
De molekulen bewegen zo snel . .
dat ze van hun vaste plaats afschieten.
T constant bij faseovergang! Dus snelheid ook!

## Slide 5: Om de temperatuur (T) van een stof te laten stijgen is een hoeveelheid energie (Q) nodig:
Q = m.c.DT BINAS Tabel 35.5
Q = warmte(energie) in
J
m = massa in
kg
c = soortelijke warmte in
Jkg-1K-1
DT = temperatuurstijging in
K of °C
T stijgt d.w.z. de snelheid van de moleculen neemt toe →
Ek en Evdw nemen toe.
Q hangt af van:
- De hoeveelheid stof (m)
- De temperatuurstijging (DT)
- De soort stof (c)
Opzoeken in BINAS
Hoeveel benodigde warmte per kg en per °C:
zie BINAS
c = Q/(m.DT)
dus c in J/(kg.K)

## Slide 6: Het vermogen P:
P = DE/t BINAS Tabel 35.2
P = vermogen in
W = J/s
DE = Q = (warmte)energie in
J
t = tijd in
s

## Slide 7: Warmtecapaciteit C van een voorwerp:
C = Q/DT BINAS Tabel 35.2
C = warmtecapaciteit in
J/K
Q = (warmte)energie in
J
DT = temperatuurverandering in
°C of K
Warmtecapaciteit C geeft aan hoeveel
energie er nodig is om de temperatuur van
het voorwerp 1 K te verhogen.

## Slide 8: Rendement:
 = Pnuttig/Pin . 100% BINAS Tabel 35.5
Het rendement is nooit meer dan 100%

## Slide 9: Voorbeeld 1:
Geg:
Q = m.c.DT =
P = DE/t =
2,09.105 /180 =
Bereken hoeveel vermogen er nodig is om in 3,0 minuten 1,0 kg water te verhitten van 20 tot 70 °C als er geen warmteverlies is.
1,0 . 4,18.103 . 50 =
2,09.105 J
1,2.103 W
t in s!
Gevr.:
t = 3,0 min; m = 1,0 kg; DT = 50 °C
c = 4,18.103 Jkg-1K-1 BINAS
P
BINAS: Q = m.c.ΔT, Q = C.ΔT, P = ΔE/t

## Slide 10: Voorbeeld 2:
Geg.:
Gevr.
Q = C.DT
= 1,3.103 . 50
Hoeveel energie is er nodig om ook de pan met een warmtecapaciteit van
1,3 kJ/K te verhitten van 20 tot 70 °C
= 6,5.104 J
C = 1,3 kJ/K en DT = 50 °C
Q (of DE)
BINAS: Q = m.c.ΔT; Q = C.ΔT; P = ΔE/t
Opl.:

## Slide 11: Voorbeeld 3:
Geg.:
Gevr.:
 = Pnuttig/Pin . 100% =
1,2/3,0 . 100 %
Er is bij voorbeeld 1 en 2 berekend dat het verwarmen van het water 1,2 kW vereist. De gasvlam is 3,0 kW. Bereken het rendement.
= 40 %
Opl.:
Pnuttig = 1,2 kW en Pin = 3,0kW
rendement

## Slide 12: Warmtetransport vindt plaats d.m.v.:
Stroming in . . .
gassen en vloeistoffen
Geleiding in . . .
vaste stoffen, vloeistoffen
en gassen
Gassen en kunststoffen geleiden ______
Metalen geleiden_____
vacuüm en in doorzichtige stoffen
Straling in . . .
slecht!
goed!
Houd met je hand een plastic staaf en een ijzerdraad van dezelfde afmetingen(!) in een gasvlam . . .
Conclusie?

## Slide 13: Thermosfles
glas
glas
Vacϋum voorkomt
geleiding en stroming.
Spiegelende
laag
Spiegelende
laag voorkomt straling

## Slide 14: Muurisolatie woning
Steenwol
of glaswol:
de stilstaande lucht in de wol isoleert
Binnenmuur
Buitenmuur
Luchtspouw:
afvoer vochtige lucht

## Slide 15: Dubbel glas
Droogmiddel
Binnenglas
Buitenglas
Gas-spouw

## Slide 16: Steenwolisolatie
Warmtegeleidingscoëfficiënt l=
0,036 Wm-1K-1
b = 0,800 m
R-waarde =
2,75 m2KW-1
d = 100 mm
l = 5,000 m

## Slide 17: Warmtetransport door geleiding:
Het vermogen P dat door een wand gaat hangt af van:
1. De dikte van de wand: P~ 1/d
2. De oppervlakte van de wand: P ~ A
3. Het temperatuurverschil aan
weerszijden van de wand: P ~ Tbu - Tbi
4. Het materiaal (k-waarde): P ~ k
~ 1/d betekent P omgekeerd evenredig met d.
Als d 2x groter dan P 2x kleiner!
Buiten 12 °C en binnen 22 °C→ verschil 10 °C.
Bij 1 °C minder heet stoken → binnen 21 °C → verschil 9 °C.
P is dan 0,9x groter dus 10% bespaart!
P ~ A betekent P evenredig met A.
Als A 2x groter dan P 2x groter!

## Slide 18: Voorbeeld 1:
In een vrieskist is het –20 °C en erbuiten 20 °C. De totale oppervlakte is 10 m2 en de k-waarde is 0,50 Wm-2K-1.
k geeft aan hoeveel W er door 1 m2 wand gaat als het temperatuurverschil 1 K is.
Opl.:
Door 1 m2 bij 1 K verschil lekt
10 . 40 . 0,50 =
Bereken het vermogen dat er in ‘lekt’.
Door 10 m2 bij 40 K lekt:
200 W =
0,20 kW
0,50 W

## Slide 19: Warmtegeleiding vwo
Het vermogensverlies P door een wand hangt af van:
De oppervlakte A:
P ~ A
Het verschil in temperatuur aan weerszijden:
P ~ (T1-T2)
De dikte d:
P ~ 1/d
De warmtegeleidingscoëfficiënt l:
P ~ l
l in Wm-1K-1

## Slide 20: Warmtegeleiding vwo
l/d wordt de k-waarde (of U-waarde) genoemd.
De eenheid = Wm-2K-1
d/l wordt de R-waarde genoemd. De eenheid = m2W-1K
De formule kent drie vormen:
In BINAS tabel 28C wordt de k-waarde U-waarde genoemd.
K- en R- waarde worden gebruikt bij samengestelde wanden: dubbel glas, spouwmuur, dakconstructie enz.

## Slide 21: Voorbeeld warmtegeleiding vwo
Een wand van 10 m2 heeft een k-waarde van 6,0 Wm-2K-1 en na isolatie is dat 2,0 Wm-2K-1
Binnen is het 20°C en buiten -10°C.
Bereken hoeveel het vermogensverlies afneemt.
Beredenering m.b.v. k-waarde:
P neemt af met 1200 W = 1,2 kW
Bij 1 m2 bij 1 K temperatuurverschil is het verlies 6,0 W
Bij 10 m2 bij 30 K temperatuurverschil is het verlies 10 . 30 . 6,0 W
Dat is 1800W
Bij 10 m2 bij 30 K temperatuurverschil is het verlies 10 . 30 . 2,0 W
Bij 1 m2 bij 1 K temperatuurverschil is het verlies 2,0 W
Dat is 600W

## Slide 22: Voorbeeld warmtegeleiding vwo
Een wand van 10 m2 heeft een k-waarde van 6,0 Wm-2K-1 en na isolatie is dat 2,0 Wm-2K-1
Binnen is het 20°C en buiten -10°C.
Bereken hoeveel het vermogensverlies afneemt.
Gebruik de formule:
P was 6,0 .10. 30 = 1800 W
P wordt 2,0 .10. 30 = 600 W
P neemt af met 1200 W = 1,2 kW

## Slide 23: Een kachel in een vertrek: T – t grafiek
Perfecte isolatie:
geen verlies
Pkachel > Pverlies
T stijgt
Pkachel = Pverlies
T stijgt niet meer
T in K
t in s
Temperatuurverschil stijgt: toenemend verlies
Temperatuurverschil maximaal:
meeste verlies
Wel verlies

## Slide 24: Einde
© Het Vlietland College Leiden