De hefboomwet.														NAAM: ___________________________

Nodig: hefboom (strip met gaatjes), statief, statiefklem, 6 gewichtjes van 50 g.

1.	We gaan onderzoeken wanneer een hefboom in evenwicht is.

Bekijk de opstelling van figuur 1.

2.	Op elk gewichtje van 50 g werkt een zwaartekracht van __________________.

Hang ergens links één groep gewichtjes en rechts ook zoals in figuur 1.

Zorg er voor dat de hefboom zo goed mogelijk in evenwicht is (horizontaal staat).

| Links van het draaipunt | Rechts van het draaipunt |
| --- | --- |
| aantal gewichtjes | F1 in . . . | r1 in . . . | F1 . r1 | aantal gewichtjes | F2 in . . . | r2 in . . . | F2 . r2 |
| 1 | 0,5 | 25 |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 12,5 |  |  |  |  |  |

4.	Wat valt je op als je de getallen in kolom 4 en 8 met elkaar vergelijkt?

__________________________________________________________________________________

5.	Zo hebben we de hefboomwet ontdekt:

In formulevorm:	_________________________________________________________________

In woorden:			Als arm 1 ________________________________________________ dan arm 2
							dan is ____________________________________________________________

6.	Toepassing:

Een wip is 6 m lang, dus 3 m links en 3 m rechts van het draaipunt.

Jij zit helemaal links op de wip en je bent 60 kg dus de zwaartekracht is ________ N.

Aan de rechterkant staat een kist op de wip van 1100 N. De wip is in evenwicht.

Bereken de afstand van kist tot draaipunt.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7.	Conclusie:
	Als een hefboom in evenwicht is geldt de formule:

__________________________________________________________________________________

Ofwel de hefboomwet in woorden:
	__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

# Text boxes

kracht F1

kracht F2

arm r1

arm r2

Eerst zelf evenwicht maken!

Fig. 1